## Slide 1
بنام خدا

## Slide 2
مفاهيم پايه پالس اکسي متري پالس اکسي متر ‏‎(Pulse Oximeter)‎‏ به چه معني است؟ ‏Pulse : ‎تغييرات شريان خوني با هر ضربان قلبي Oxi : ‎اکسيژن Meter : ‎اندازه گيري پالس اکسي متر وسيله اي است جهت اندازه گيري نرخ و ميزان اکسيژن در هر ضربان شريان هاي خوني‎.‎

## Slide 3
پالس اکسی متر درصد اشباع هموگلوبین خون شریانی ازاکسیژن را نشان میدهد پالس اکسی مترباید در تمام شرایطی که وضعیت اکسیژن بیمار نگران کننده است یا حتی به میزان کم مشکوک به هیپوکسی هستیم به کار گرفته شود هیپوکسی ؟توزیع ناکافی اکسیژن به سلول هاست

## Slide 4: اکسیژناسیون
همه موجودات از جمله انسان برای ادامه حیات نیازمند اکسیژن هستند
اکسیژناسیون فرایندي است که طی آن خون و سلول ها از اکسیژن اشباع می شوند
دستگاه تنفسی وظیفه تبادل اکسیژن بین انسان و محیط خارج از بدن وی را بر عهده دارد و شامل
راههای هوایی فوقانی
راههای هوایی تحتانی

## Slide 5: راه هوایی فوقانی شامل
مجرای هوای بینی
حلق-بینی
دهان
حلق-دهانی
حلق و اپیگلوت است
که هوا را تصفیه ،گرم و مرطوب می کنند

## Slide 6: راه هوایی تحتانی شامل
حنجره
برونش و برونش های اصلی(نایژه های راست و چپ)
برونشیول ها
ریه ها(حاوی کیسه های هوایی بنام آلوًيول ها هستند)
که وظیفه تبادلات گازی را بر عهده دارند

## Slide 7: عملکرد اصلی ریه ها تنفس است
طی تنفس دو فرایند
دم:عمل کشیدن هوا به داخل ریه ها
بازدم:عمل خروج هوا از ریه ها
انجام می پذیرد ودر طول این فرایند ها اکسیژن خون تامین(دم) و دی اکسید کربن از آن گرفته می شود(بازدم)

## Slide 8: تنفس دو نوع است
تنفس ریوی:در سطح آلویولی-مویرگی انجام می پذیرد
تنفس سلولی:در سطح سلولی به وقوع می پیوندد

## Slide 9
نشانه ها و علایم بالینی اکسیژناسیون کافی واکسیژناسیون نا کافی (هیپوکسی) چه تفاوتی با هم دارند

## Slide 10
مشخصات تنفس کافی ومناسب که منجر به اکسیژن رسانی خوب می شوند
عبارتند از
سرعت طبیعی تنفس: بالغین12-20 کودکان15-30 شیر خواران25-50
ریتم منظم تنفسی
عمق طبیعی تنفس
کیفیت تنفس
صداهای تنفسی خوب ،قابل شنیدن دردو طرف قفسه سینه

## Slide 11
حرکات قرینه در دو طرف قفسه سینه
پوست صورتی،گرم و خشک
عواملی که منجر به اکسیژن رسانی خوب می شوند
غلظت کافی اکسیژن تنفس شده
جابجایی مناسب اکسیژن از غشای آلویولی-مویرگی
تعداد کافی گلبول های قرمزجهت حمل اکسیژن
خونرسانی بافتی مناسب

## Slide 12: نشانه های تنفس ناکافی منجر به هیپوکسی
سرعت تنفس کمتر یا بیشتر از محدوده طبیعی
ریتم نا منظم تنفس
صداهای غیر طبیعی تنفس
استفاده از عظلات فرعی تنفس
کیفیت نامناسب تنفس(عمق وحرکات قرینه)
پوست رنگ پریده یا سیانوزه وسرد،مرطوب

## Slide 13: عوامل منجر به هیپوکسی
انسداد راه هوایی فوقانی:به دلیل
زبان شل شده
جسم خارجی
تروما
سوختگی و عفونت
انسداد راه هوایی تحتانی دراثر تروما،بیماریی های ریوی
اختلال دیواره قفسه سینه:هموتوراکس،پنومو توراکس
مشکلات کنترل عصبی“مثل CVA،داروهای سرکوب کننده
خونریزی و شوک

## Slide 14
همانطور که گفته شد پالس اکسی متر در مواردی که مشکوک به تنفس نا کافی وهیپوکسی هستیم استفاده می شود
این دستگاه نشان دهنده درصد(مقدار) اشباع هموگلوبین خون شریانی از اکسیژن است
این مقدار به صورتspo₂ یا sao₂ نمایش داده می شود

## Slide 15: مکانیسم عمل دستگاه
  پروب پالس اکسی متر باید در ناحیه ای قرار گیرد که نور از طریق جریان خون شریانی تابانده شود یک طرف از پروب پالس اکسی متر نور قرمز و مادون قرمز می تاباند.این نور پس ازعبور از بافت به حس گر نوری که در سمت مقابل پروب قرار دارد رسیده و به این ترتیب میزان spo₂ را نشان می دهد

## Slide 16: قسمت هایی از بدن که پالس اکسی متر روی آنها قرار می گیرد
انگشت دست
انگشت پا
لاله گوش
روی پل بینی
در بالغین انگشت دست متداولترین محل مورد استفاده است

## Slide 17
به منظورتعیین هیپوکسیک بودن یا نبودن بیمار باید مقدارspo₂ را در کنار سایر یافته های حاصل از ارزیابی قرار دهید
مثال
تاکی پنه و دیس پنه
پوست رنگ پریده و سرد
تاکیکاردی وافزایش فشار خون
بی قراری و سر درد
همراه با spo₂ 60-94%

## Slide 18: علایم هیپوکسی شدید
تاکی پنه و دیس پنه
پوست سیانوزه
تاکی کاردی منجر به دیس ریتمی
ظاهر خواب آلود
کاهش سطح هوشیاری
کند شدن زمان واکنش
همراه با spo₂ کمتر از 60%

## Slide 19: محدودیت استفاده از پالس اکسی متر
پالس اکسی متر در شرایط زیردر صد spo₂ را اشتباه نشان داده ویا اصلا درصدی نشان نمی دهد
شوک یا هیپو پرفیوژن مربوط به از دست دادن خون یا خون رسانی ضعیف
هیپو ترمی یا آسیب اندام بر اثر سرما
لاک ناخن
مسمومیت با مونو اکسید کربن
آنمی

## Slide 20: نکاتی درباره دستگاه
بعضی از انواع پالس اکسی متر علاوه بر درصد spo₂ تعداد نبض را هم نشان می دهند
توجه داشته باشید همیشه جهت کنترل قدرت و ریتم نبض از انگشتان دست استفاده کنید
اگر تعداد نبضی که توسط پالس اکسی متر نشان داده می شود با تعداد نبض واقعی بیمار برابر نباشد احتمال اینکه spo₂ را نیز درست نشان ندهد بالا می رود

## Slide 21
در مسمومیت باco ممکن است بیمار کاملا هیپوکسیک باشد در حالی که دستگاه spo₂ 100% را نشان می دهد
اگر بیمار مدتی است که تحت اکسیژن درمانی است و عدد spo₂ وی 95% یا کمتر از آن است بیانگر هیپوکسیک بودن بیمار است